## Slide 1
基于大数据的高端精密机床的新一代智能维护系统
2019年09月05日
汇报人：王子胜
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

## Slide 2
目 录
CONTENTS
测试系统搭建
01
模型搭建、训练、预测
03
信号分析
02

## Slide 3
测试系统搭建
01

## Slide 4
下阶段计划
工作总结
项目进展
1.1 机床状态监测系统总体架构简图

## Slide 5
下阶段计划
工作总结
项目进展
数据过滤，提取有效信号用于训练模型
①
实时消费，运行模型在线预测
1）
离线消费，导入易鲸捷数据库，保存为历史记录
2）
实现功能
搭建Kafka集群，写入数据，选择消费数据方式
②
Linux下搭建虚拟环境，运行Tensorflow Gpu框架训
练模型与预测结果
③

## Slide 6
下阶段计划
工作总结
项目进展
1.2 有效数据过滤预处理
背景： 为了采集全部机床加工时信号，数据引入部分机床待机时信号
影响： 当该引入信号被程序误被混入训练集或测试集时，不利于模型训练或预测
分析： 当进给轴较大速度时，机床待机时信号与加工时信号区别较大，易过滤
当进给轴较小速度时，机床待机时信号与加工时信号区别较小，不易过滤
方法： 比较进给轴各个速度情况下，频域信号的方差和时域信号的方差，给定阈值

## Slide 7
下阶段计划
工作总结
项目进展
1.3 Kafka数据消费方式
2.2.1 实时消费
该情形下，从Kafka消费出的信号将被以数据流的形式缓存在内存中，待
满足一定数量后，将内存的数据转变成相应的维数喂入模型或显示在UI界面，
用于训练模型或者预测状态
2.2.2 离线消费
该情形下，Kafka消费出的信号通过PyODBC接口被上传到易鲸捷数据库
中，保存为历史记录，便于后期维护和查阅，同时，将维修策略导入易鲸捷数
据库，待测试数据喂入模型后，结合相关策略给出维修建议

## Slide 8
下阶段计划
工作总结
项目进展
1.4 搭建模型运行环境
为使模型环境易于管理与运行，在Linux服务器上利用anaconda创建Tenso
rflow GPU环境，在环境中运行预先训练好的模型，将采集到的数据按照每2048个分割，导入2048个数据得出结果，实现秒级响应。实现机床运行数据从采集到上传kafka，后到喂入模型分析，在终端显示结果的功能。
图2 终端输出结果(此处是温度数据)
难点：
实现数据流在各个服务器之间传输
2 每个服务器中的应用程序运行速度
不一致，则数据在流通时，易发生
死锁现象，至整个流程崩溃
模型输出结果如何和维修策略相对 应，故障分类如何划分，低转速下如何能分类正确

## Slide 9
信号分析
02
进给轴轴承信号分析
①
主轴轴承信号分析
②
磨床轴承信号包络谱分析法
③

## Slide 10
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.1.1 进给轴轴承参数
制造商 | 型号 | 类型 | 滚动体直径d (mm) | 压力角α (°) | 节圆直径Dm （mm） | 滚动体个数z
NSK | 20TAC47B | 滚珠丝杆支撑轴承 | 6.345 | 60 | 33.815 | 15
进给轴丝杆螺距12mm
z
内圈故障特征频率
外圈故障特征频率
z

## Slide 11
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.1.2 进给轴信号分析

## Slide 12
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.1.2 进给轴信号分析
28Hz
X向进给，进给速度20000mm/min
丝杆螺距12mm，理论基频27.777Hz

## Slide 13
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.1.3 进给轴背景噪声

## Slide 14
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.2.1 主轴轴承参数
制造商 | 型号 | 外径 (mm) | 滚动体直径d (mm) | 压力角α (°) | 节圆直径Dm （mm） | 滚动体个数z
NSK | 40BNR10H | 68 | 6 | 18 | 53.55 | 22
z
内圈故障特征频率
外圈故障特征频率
z

## Slide 15
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.2.2 主轴信号分析
steel316_13000rpm_depth0.05_feed2000_width1
理论基频216.67Hz
216.7Hz

## Slide 16
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.3.1 磨床进给轴轴承参数
制造商 | 型号 | 类型 | 滚动体直径d (mm) | 压力角α (°) | 节圆直径Dm （mm） | 滚动体个数z
NSK | 25TAC62C | 滚珠丝杆支撑轴承 | 7.00 | 60 | 44.25 | 18
X 进给轴丝杆螺距10 mm
Y 进给轴丝杆螺距 6 mm
Z 进给轴丝杆螺距 6 mm

## Slide 17
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.3.2 包络谱分析
磨床4000mm/min进给 时域信号

## Slide 18
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.3.2 包络谱分析
磨床4000mm/min进给 FFT

## Slide 19
下阶段计划
工作总结
项目进展

## Slide 20
下阶段计划
工作总结
项目进展
2.3.2 包络谱分析
磨床4000mm/min进给
131.7
65.8
131.7
内圈故障频率：理论值 64.7 Hz
实验值 65.8 Hz

## Slide 21
模型搭建、训练、预测
03

## Slide 22
下阶段计划
工作总结
项目进展
模型训练成果
本项目主要采取根据传感器的唯一型号，为每一个传感器采集的数据训练一个模型，共完成以下14种模型
 | 进给X轴振动 | 进给Y轴振动 | 主轴Z向振动 | 麦克风 | 声发射原始 | 声发射均值处理 | 声发射中值处理 | 声发射有效值处理
MT1 | √ |  |  |  |  |  |  | 
MT2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
MT3 | √ | √ |  | √ |  |  |  | 
TG | √ | √ |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
下阶段计划
工作总结
项目进展
CNN 深度学习模型

## Slide 24
下阶段计划
工作总结
项目进展
CNN 网络流程图

## Slide 25
下阶段计划
工作总结
项目进展
CNN 网络结构尺寸

## Slide 26
下阶段计划
工作总结
项目进展
CNN 深度学习模型

## Slide 27
下阶段计划
工作总结
项目进展
模型预测结果 视频演示